## Slide 1: 程序的机器级表示 I：基础 Machine-Level Programming
教师：史先俊
计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学

## Slide 2: 程序的机器级表示 I : 基础
Intel CPU及架构的发展史
IA32处理器体系结构
汇编语言
Linux汇编程序

## Slide 3: Intel x86 处理器
笔记本、台机、服务器市场的统治者
进化设计
  向后兼容，直至1978年推出的8086CPU
  与时俱进：不断引入新特征
复杂指令集计算机(Complex instruction set computer,CISC)
  指令多、指令格式多
    Linux程序设计只用到其中较小的子集
  性能难与精简指令计算机(Reduced Instruction Set Computers,RISC)相比
  但，Intel做到了：主要在速度方面、功耗不低

## Slide 4: Intel x86 进化的里程碑
名字 时间 晶体管数量 主频
8086 1978 29K 5-10
  第一个16位intel处理器，主要用于IBM PC & DOS
  1MB 地址空间，程序可用640KB，8087浮点运算协处理器
80286 1982 134K 20
  IBM PC-AT & Windows、更多寻址模式
386 1985 275K 16-33
  第一个32位intel处理器, 称为IA32
  增加 “平坦寻址”(flat addressing),可运行Unix
Pentium 4E 2004 125M 2800-3800
  第一个64位Intel x86处理器,称为 x86-64，超线程(hyperthreading)
Core 2 2006 291M 1060-3500
  第一个多核处理器，不支持超线程 （Core酷睿）
Core i7 2008 731M 1700-3900
  4核处理器、支持超线程

## Slide 5: Intel x86 处理器(续…)
机器的演变
  386 1985 0.3M
  Pentium 1993 3.1M
  Pentium/MMX 1997 4.5M
  PentiumPro 1995 6.5M
  Pentium III 1999 8.2M
  Pentium 4 2001 42M
  Core 2 Duo 2006 291M
  Core i7 2008 731M
增加的特征
  支持多媒体计算的指令
  支持更高效的条件运算指令
  从32位进化到64位
  多核

## Slide 6: Intel最新状态
2015 Core i7 Broadwell架构: 14nm工艺、低功耗
  台机：Intel Corei7 6950X
    10核/20线程25MB
    3.0-3.5GHz
    140W
    集成显卡
  服务器：Xeon(至强) E5-2699 v4
    22核/44线程/55MB/2.2-3.6GHz/145W
2016 Xeon E7-8890 v4
  24核/48线程/60MB/2.2-3.4GHz/ 165w
2017 Core i9-7980XE: 18核/36线程

## Slide 7: x86 的克隆: Advanced Micro Devices (AMD)
历史
  AMD 紧随Intel
  慢一点点、便宜很多！
随后
  从Digital Equipment Corp. 和其他发展趋势下降的公司招募顶级电路设计师
  Opteron（皓龙处理器）: Pentium 4的强劲对手
  研发了x86-64, 向64扩展的自主技术
近期
  与Intel合作,引领世界半导体技术的发展
  AMD 已经落后

## Slide 8: Intel的64位CPU发展史
2001: Intel激进地尝试从IA32跨到IA64
  采用完全不同的架构(Itanium)
  仅将运行IA32程序作为一种遗产
  性能令人失望
2003: AMD采用了进化的解决方案
  x86-64 (现在称为 “AMD64”)
Intel 被动聚焦于IA64
  难以承认错误或承认AMD更好
2004: Intel 宣布了IA32的扩充EM64T
  64位技术的扩展内存
  几乎和x86-64一样
除了低端x86处理器外，都支持x86-64
  很多程序依旧运行在32位模式

## Slide 9: 摩尔定律(Moor’s Law)
Notes: 摩尔定律： 当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔18-24个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。

## Slide 10
8086/8088CPU引脚信号与工作模式

## Slide 11: CPU的功能结构与程序执行
8086/8内部有两个功能模块，完成一条指令的取指和执行功能
  模块之一：总线接口单元BIU，主要负责读取指令和操作数
  模块之二：执行单元EU ，主要负责指令译码和执行

## Slide 12: 8086/8088内部结构
内部暂存器
IP
ES
SS
DS
CS
总线控制逻辑电路
MAR MDR
外部总线
执行部分控制电路
1 2 3 4 5 6
∑
ALU
标志寄存器
AH AL
BH BL
CH CL
DH DL
SP
BP
SI
DI
通用寄存器
地址加法器
指令队列缓冲器（8088为4字节）
执行部件 （EU)
总线接口部件 （BIU)
16位
20位
16位
8088为8位
8位

## Slide 13: 8088的指令执行示例
MAR
MDR

## Slide 14: 8086的寄存器组
对汇编语言程序员来说，8086内部结构就是可编程的寄存器组
  执行单元EU 8个通用寄存器
  1个指令指针寄存器
  1个标志寄存器
  4个段寄存器

## Slide 15: 1. 8086的通用寄存器
8086的16位通用寄存器是：
  AX BX CX DX
  SI DI BP SP
其中前4个数据寄存器都还可以分成高8位和低8位两个独立的寄存器
8086的8位通用寄存器是：
    AH BH CH DH
    AL BL CL DL
对其中某8位的操作，并不影响另外对应8位的数据

## Slide 16: 数据寄存器
数据寄存器用来存放计算的结果和操作数，也可以存放地址
每个寄存器又有它们各自的专用目的
  AX－－累加器，使用频度最高，用于算术、逻辑运算以及与外设传送信息等；
  BX－－基址寄存器，常用做存放存储器地址；数组首地址。
  CX－－计数器，作为循环和串操作等指令中的隐含计数器；
  DX－－数据寄存器，常用来存放双字长数据的高16位，或存放外设端口地址。

## Slide 17: 变址寄存器
变址寄存器常用于存储器寻址时提供地址
  SI是源变址寄存器
  DI是目的变址寄存器
串操作类指令中，SI和DI具有特别的功能

## Slide 18: 指针寄存器
指针寄存器用于寻址内存堆栈内的数据
SP为堆栈指针寄存器，指示栈顶的偏移地址
SP不能再用于其他目的，具有专用目的
BP为基址指针寄存器，表示数据在堆栈段中的基地址
SP和BP寄存器与SS段寄存器联合使用以确定堆栈段中的存储单元地址

## Slide 19: 堆栈（Stack）
堆栈是主存中一个特殊的区域，用于保存程序调用时的返回地址，用于依序保存程序调用时的值参，还用于程序中动态的申请或释放内存。
它采用先进后出FILO（First In Last Out）或后进先出LIFO（Last In First Out）的原则进行存取操作，而不是随机存取操作方式。
堆栈通常由处理器自动维持。在8086中，由堆栈段寄存器SS和堆栈指针寄存器SP共同指示。SP指向栈顶，BP指向值参的首地址

## Slide 20: 指令指针IP
指令指针寄存器IP，指示代码段中指令的偏移地址
它与代码段寄存器CS联用，确定下一条指令的物理地址
计算机通过CS : IP寄存器来控制指令序列的执行流程
IP寄存器是一个专用寄存器

## Slide 21: 2. 标志寄存器
标志（Flag）用于反映指令执行结果或控制指令执行形式
8086处理器的各种标志形成了一个16位的标志寄存器FLAGS（程序状态字PSW寄存器）
OF
11
15 12
DF
10
IF
9
TF
8
SF
7
ZF
6
5
AF
4
3
PF
2
1
CF
0
程序设计需要利用标志的状态

## Slide 22: 标志的分类
状态标志－－用来记录程序运行结果的状态信息，许多指令的执行都将相应地设置它
  CF ZF SF PF OF AF
控制标志－－可由程序根据需要用指令设置，用于控制处理器执行指令的方式
  DF IF TF

## Slide 23: 进位标志CF（Carry Flag）
当运算结果的最高有效位有进位（加法）或借位（减法）时，进位标志置1，即CF = 1；否则CF = 0。
3AH + 7CH＝B6H，没有进位：CF = 0
AAH + 7CH＝（1）26H，有进位：CF = 1

## Slide 24: 零标志ZF（Zero Flag）
若运算结果为0，则ZF = 1；
否则ZF = 0
3AH + 7CH＝B6H，结果不是零：ZF = 0
84H + 7CH＝（1）00H，结果是零：ZF = 1
注意：ZF为1表示的结果是0

## Slide 25: 符号标志SF（Sign Flag）
运算结果最高位为1，则SF = 1；否则SF = 0
3AH + 7CH＝B6H，最高位D7＝1：SF = 1
84H + 7CH＝（1）00H，最高位D7＝0：SF = 0
有符号数据用最高有效位表示数据的符号
所以，最高有效位就是符号标志的状态

## Slide 26: 奇偶标志PF（Parity Flag）
当运算结果最低字节中“1”的个数为零或偶数时，PF = 1；否则PF = 0
3AH + 7CH＝B6H＝10110110B
结果中有5个1，是奇数：PF = 0
PF标志仅反映最低8位中“1”的个数是 偶或奇，即使是进行16位字操作

## Slide 27: 溢出标志OF（Overflow Flag）
若算术运算的结果有溢出，
则OF＝1；否则 OF＝0
3AH + 7CH＝B6H，产生溢出：OF = 1
AAH + 7CH＝（1）26H，没有溢出：OF = 0

## Slide 28: 溢出标志OF（Overflow Flag）
  问题
  什么是溢出？
  溢出和进位有什么区别？
  处理器怎么处理，程序员如何运用？
  如何判断是否溢出？

## Slide 29: 什么是溢出
处理器内部以补码表示有符号数
8位表达的整数范围是：＋127～－128
16位表达的范围是：＋32767～－32768
如果运算结果超出这个范围，就产生了溢出
有溢出，说明有符号数的运算结果不正确
3AH＋7CH＝B6H，就是58＋124＝182，
已经超出－128～＋127范围，产生溢出，故OF＝1；
另一方面，补码B6H表达真值是-74，
显然运算结果也不正确

## Slide 30: 溢出和进位
溢出标志OF和进位标志CF是两个意义不同的标志
进位标志表示无符号数运算结果是否超出范围，运算结果仍然正确；
溢出标志表示有符号数运算结果是否超出范围，运算结果已经不正确。

## Slide 31: 溢出和进位的对比
例1：3AH + 7CH＝B6H
无符号数运算： 58＋124＝182
范围内，无进位
有符号数运算： 58＋124＝182
范围外，有溢出
例2：AAH + 7CH＝（1）26H
无符号数运算： 170＋124＝294
范围外，有进位
有符号数运算： －86＋124＝28
范围内，无溢出

## Slide 32: 如何运用溢出和进位
处理器对两个操作数进行运算时，按照无符号数求得结果，并相应设置进位标志CF；同时，根据是否超出有符号数的范围设置溢出标志OF。
应该利用哪个标志，则由程序员来决定。也就是说，如果将参加运算的操作数认为是无符号数，就应该关心进位；认为是有符号数，则要注意是否溢出。

## Slide 33: 溢出的判断
判断运算结果是否溢出有一个简单的规则：
只有当两个相同符号数相加（包括不同符号数相减），而运算结果的符号与原数据符号相反时，产生溢出；因为，此时的运算结果显然不正确
其他情况下，则不会产生溢出

## Slide 34: 辅助进位标志AF（Auxiliary Carry Flag）
3AH + 7CH＝B6H，D3有进位：AF = 1
运算时D3位（低半字节）有进位或借位时，AF = 1；否则AF = 0。
这个标志主要由处理器内部使用，用于十进制算术运算调整指令中，用户一般不必关心

## Slide 35: 方向标志DF（Direction Flag）
用于串操作指令中，控制地址的变化方向：
  设置DF＝0，存储器地址自动增加；
  设置DF＝1，存储器地址自动减少。
CLD指令复位方向标志：DF＝0
STD指令置位方向标志：DF＝1

## Slide 36: 中断允许标志IF（Interrupt-enable Flag）
用于控制外部可屏蔽中断是否可以被处理器响应：
  设置IF＝1，则允许中断；
  设置IF＝0，则禁止中断。
CLI指令复位中断标志：IF＝0
STI指令置位中断标志：IF＝1

## Slide 37: 陷阱标志TF（Trap Flag）
用于控制处理器进入单步操作方式：
  设置TF＝0，处理器正常工作；
  设置TF＝1，处理器单步执行指令。
单步执行指令——处理器在每条指令执行结束时，便产生一个编号为1的内部中断
这种内部中断称为单步中断
所以TF也称为单步标志
利用单步中断可对程序进行逐条指令的调试
这种逐条指令调试程序的方法就是单步调试

## Slide 38: 3. 段寄存器
8086有4个16位段寄存器
  CS（代码段）指明代码段的起始地址
  SS（堆栈段）指明堆栈段的起始地址
  DS（数据段）指明数据段的起始地址
  ES（附加段）指明附加段的起始地址
每个段寄存器用来确定一个逻辑段的起始地址，每种逻辑段均有各自的用途

## Slide 39: 逻辑段分配

## Slide 40: 段值的确定
一个执行文件.exe在双击执行时，首先由操作系统分析本程序的段占用情况：包括多少段、各段长度、代码段第一条指令的偏移
然后在当前内存中寻找合适区域，并分配CS、DS、SS、ES等各段
把.exe执行文件中的数据调入内存DS段，代码调入内存CS段……..
然后把CPU的CS变为当前分配的代码段值，IP为第一条指令的偏移，从而开始程序的执行
在汇编程序时，通过交叉文件可以看出各段大小。

## Slide 41: 代码段（Code Segment）
代码段用来存放程序的指令序列
代码段寄存器CS存放代码段的段地址
指令指针寄存器IP指示下条指令的偏移地址
处理器利用CS:IP取得下一条要执行的指令

## Slide 42: 堆栈段（Stack Segment）
堆栈段确定堆栈所在的主存区域
堆栈段寄存器SS存放堆栈段的段地址
堆栈指针寄存器SP指示堆栈栈顶的偏移地址
处理器利用SS:SP操作堆栈顶的数据

## Slide 43: 数据段（Data Segment）
数据段存放运行程序所用的数据
数据段寄存器DS存放数据段的段地址
各种主存寻址方式（有效地址EA）得到存储器中操作数的偏移地址
处理器利用DS:EA存取数据段中的数据

## Slide 44: 附加段（Extra Segment）
附加段是附加的数据段，也用于数据的保存：
附加段寄存器ES存放附加段的段地址
各种主存寻址方式（有效地址EA）得到存储器中操作数的偏移地址
处理器利用ES:EA存取附加段中的数据
串操作指令将附加段作为其目的操作数的存放区域

## Slide 45: 如何分配各个逻辑段
程序的指令序列必须安排在代码段
程序使用的堆栈一定在堆栈段
程序中的数据默认是安排在数据段，也经常安排在附加段，尤其是串操作的目的区必须是附加段—32/64位与DS统一
数据的存放比较灵活，实际上可以存放在任何一种逻辑段中
演示

## Slide 46: 段超越前缀指令
没有指明时，一般的数据访问在DS段；使用BP访问主存，则在SS段
默认的情况允许改变，需要使用段超越前缀指令；8086指令系统中有4个：
  CS: ；代码段超越，使用代码段的数据
  SS: ；堆栈段超越，使用堆栈段的数据
  DS: ；数据段超越，使用数据段的数据
  ES: ；附加段超越，使用附加段的数据
示例

## Slide 47: 段寄存器的使用规定
访问存储器的方式 | 默认 | 可超越 | 偏移地址
取指令 | CS | 无 | IP
堆栈操作 | SS | 无 | SP
一般数据访问 | DS | CS ES SS | 有效地址EA
BP基址的寻址方式 | SS | CS ES DS | 有效地址EA
串操作的源操作数 | DS | CS ES SS | SI
串操作的目的操作数 | ES | 无 | DI

## Slide 48: 存储器的分段
8086对逻辑段要求：
  段地址低4位均为0
  每段最大不超过64KB
8086对逻辑段并不要求：
  必须是64KB
  各段之间完全分开（即可以重叠）
各段独立
各段重叠
最多多少段？
最少多少段？

## Slide 49: 各个逻辑段独立

## Slide 50: 各个逻辑段重叠

## Slide 51: 1MB空间的分段
1MB空间最多能分成多少个段？
每隔16个存储单元就可以开始一个段，
所以1MB最多可以有：
220÷16＝216＝64K 个段
1MB空间最少能分成多少个段？
每隔64K个存储单元开始一个段，
所以1MB最少可以有：
220÷216＝16 个段

## Slide 52: 8086的指令系统
8086／8088的指令系统包含了六种类型，其中数据传送指令14条，算术运算指令20条，逻辑运算指令13条，串操作指令10条，控制转移指令28条，处理器控制指令12条。

## Slide 57: 操作数寻址方式
指令由操作吗和操作数组成
操作数是一个常数值—立即数，也可以在CPU、内存、IO端口（IN/OUT指令）中
操作数寻址方式有：
  立即数寻址：MOV EAX,12345678H
  寄存器寻址：MOV EAX,EBX
  存储器寻址：MOV EAX,DS:[20000H]
存储器寻址 SREG:D(Rb,Ri,S) 段寄存器可用默认，省略
  段址：[基地址Rb+变址Ri*比例因子S+偏移D]，这三部分可以任意组合。32位以上CPU才有比例因子。
  16位CPU：基址BX/BP,变址SI/DI。其他CPU变址不用ESP等

## Slide 58: 存储器寻址
其组合与我们高级语言编程时的各种类型与结构的全局变量、局部变量、参数的访问有关系。
  直接寻址 MOV AX,[1000H]
  寄存器间接寻址 MOV AX,[BX]
  寄存器相对寻址 MOV AX,[BX+1]
  基址变址寻址 MOV AX,[BX+SI]
  相对基址变址寻址 MOV AX,[BX+SI+100]
  比例寻址：32/64位CPU，变址不用ESP/RSP
    [变址*比例因子] MOV EAX,[EDI*4]
    [变址*比例因子+偏移] MOV EAX,[EDI*4+100]
    [基址+变址*比例因子] MOV EAX,[EBX+EDI*4]
    [基址+变址*比例因子+偏移] MOV EAX.[EBX+EDI*4+8]

## Slide 59: 程序寻址方式
直接寻址 段地址:偏移地址
  短转移：-128~127 条件转移、循环、无条件转移、子程序
  近转移：一个段内 子程序、无条件转移 near ptr
  远转移：段间转移 子程序、无条件转移 far ptr
间接寻址 段地址:[偏移地址]
  从内存中“段:[偏]”取出的内容作为转移地址
  偏移地址可以是任何存储器寻址方式
  近转移：段内转移 near ptr
  远转移：段间转移 far ptr
  Switch的实现采用程序的间接寻址

## Slide 60: 机器级程序设计I: 基础
Intel CPU及架构的发展史
IA32处理器体系结构
汇编语言
Linux汇编程序

## Slide 61: IA32处理器体系结构
0、概念
1、微机的基本结构
2、IA32的寄存器
3、IA32的内存管理
4、指令的执行过程——指令执行周期
5、程序是如何运行的
6、系统是如何启动的

## Slide 62: 0、概念
架构(Architecture)
  即，指令集体系结构，处理器设计的一部分，理解或编写汇编/机器代码时需要知道。
  例如：指令集规范,寄存器
微架构(Microarchitecture)
  架构的具体实现
  例如：缓存大小、核心的频率
代码格式(Code Forms)
  机器码(Machine Code):处理器接执行的字节级程序
  汇编码(Assembly Code): 机器码的文本表示
指令体系结构(ISA)例子:
  Intel: x86, IA32, Itanium, x86-64
  ARM: 广泛用于移动电话

## Slide 63: 1 微机的基本结构
微机的结构示意图
中央处理器
（CPU）
内存存储单元
I/O
设备1
寄存器
ALU CU 时钟
地址总线
控制总线
数据总线
I/O
设备2

## Slide 64: 1 微机的基本结构
寄存器：计算机中最快的存储单元、 通常32/64位长度（IA32/X86-64）
内存

## Slide 65: 2、IA32的寄存器
2.1 基本寄存器
  寄存器是CPU内部的高速储存单元，访问速度比常规内存快得多。包括：
  8个32位通用寄存器
  6个16位段寄存器：多了FS、GS
  一个存放处理器标志的寄存器(EFLAGS)
  一个指令指针寄存器(EIP)
2.2 系统寄存器：支持OS与调试等的寄存器
2.3 浮点单元

## Slide 66: 2、 IA32的寄存器
2.1 基本寄存器
EFLAGS
EIP
EDX
EAX
EBX
ECX
EDI
EBP
ESP
ESI
IA-32处理器的基本寄存器
CS
SS
DS
ES
FS
GS
16位段寄存器

## Slide 67: 2、 IA32的寄存器
2.1.1 通用寄存器
  32位通用寄存器：主要用于算术运算和数据传送
EAX
AH
AL
8位+8位
16位
32位
AX
32位 | 16位 | 高8位 | 低8位
EAX | AX | AH | AL
EBX | BX | BH | BL
ECX | CX | CH | CL
EDX | DX | DH | DL

## Slide 68: 2、 IA32的寄存器
2.1.1 通用寄存器
EBP ESP ESI EDI只有低16位有特别名字，通常在编写实地址模式程序时使用：
32位 | 16位
EBP | BP
ESP | SP
ESI | SI
EDI | DI

## Slide 69: 2、 IA32的寄存器
2.1.1 通用寄存器
通用寄存器的特殊用法
  EAX：扩展累加寄存器。在乘法和除法指令中被自动使用；
  ECX：循环计数器。
  ESI和EDI：扩展源指针寄存器和扩展目的指针寄存器。用于内存数据的存取；
  ESP：扩展堆栈指针寄存器。一般不用于算术运算和数据传送，而用于寻址堆栈上的数据。
  EBP：扩展帧指针寄存器。用于引用堆栈上的函数参数和局部变量；

## Slide 70: 2、 IA32的寄存器
2.1.2 段寄存器
  在实地址模式下，段寄存器用于存放段的基址；段寄存器包括：CS、SS、DS、ES、FS、GS。
  CS往往用于存放代码段(程序的指令)地址；
  DS存放数据段(程序的变量)地址；
  SS存放堆栈段(函数的局部变量和参数)地址；
  ES、FS和GS则可指向其他数据段。
  保护模式下，段寄存器存放段描述符表的指针(索引)。

## Slide 71: 2、 IA32的寄存器
2.1.3 指令指针寄存器EIP
  也称为：程序计数器(Program counter,PC)
  EIP始终存放下一条要被CPU执行的指令的地址。
  有些机器指令可以修改EIP，使程序分支转移到新的地址执行。例如：JMP, RET

## Slide 72: 2、 IA32的寄存器
2.1.4 EFLAGS寄存器(标志寄存器、条件码寄存器)
  EFLAGS由控制CPU的操作或反映CPU某些运算结果的二进制位构成。
  处理器标志包括两种类型：状态标志和控制标志。
    说某标志被设置意味着使其等于1；被清除意味着使其等于0
    程序员可以通过设置EFLAGS中的控制标志控制CPU的操作，如方向和中断标志。
    一些机器指令可以测试和控制这些标志，例如：JC 或STC

## Slide 73: 2、 IA32的寄存器
进位标志
Carry Flag
符号标志
Sign Flag
辅助进位标志
Assistant Carry Flag
溢出标志
Overflow Flag
零标志
Zero Flag
奇偶标志
Parity Flag
2.1.4 EFLAGS寄存器…
  其中反映CPU执行的算术和逻辑操作结果的状态标志，包括溢出、符号、零、辅助进位、奇偶和进位标志。
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
 | NT | IOPL |  | OF | DF | IF | TF | SF | ZF |  | AF |  | PF |  | CF

## Slide 74: 2、 IA32的寄存器
2.1.4 EFLAGS寄存器的状态标志（条件码）
  进位标志CF：在无符号算术运算的结果，无法容纳于目的操作数中时被设置。
  溢出标志OF：在有符号算术运算的结果位数太多，而无法容纳于目的操作数中时被设置。
  符号标志SF：在算术或逻辑运算产生的结果为负时被设置。
  零标志ZF：在算术或逻辑运算产生的结果为零时被设置。
  辅助进位标志AC：8位操作数的位3到位4产生进位时被设置,BCD码运算时使用。
  奇偶标志PF：结果的最低8位中，为1的总位数为偶数，则设置该标志；否则清除该标志。

## Slide 75: 2、 IA32的寄存器
2.2 系统寄存器
仅允许运行在最高特权级的程序（例如：操作系统内核）访问
的寄存器，任何应用程序禁止访问。
中断描述符表寄存器IDTR：保存中断描述符表的地址。
全局描述符表寄存器GDTR：保存全局描述符表的地址，全局段描述符表包含了任务状态段和局部描述符表的指针。
局部描述符表寄存器LDTR：保存当前正在运行的程序的代码段、数据段和堆栈段的指针。
任务寄存器：保存当前执行任务的任务状态段的地址。
调试寄存器：用于调试程序时设置端点。

## Slide 76: 2、 IA32的寄存器
2.3 浮点单元FPU
  适合于高速浮点运算，从Intel 486开始集成到主处理器芯片中。
    8个80位的浮点数据寄存器： st(0) — st(7)
    2个48位的指针寄存器
    3个16位的控制寄存器

## Slide 77: 3、IA32的内存管理
3.1 实地址模式
  在实地址模式下，处理器使用20位的地址总线，可以访问1MB(0~FFFFF)内存。
  8086的模式，只有16位的地址线，不能直接表示20位的地址，采用内存分段的解决方法。
  段：将内存空间划分为64KB的段Segment；
  段地址存放于16位的段寄存器中（CS、DS、ES或SS）：
    CS用于存放16位的代码段基地址
    DS用于存放16位的数据段基地址
    SS用于存放16位的堆栈段基地址

## Slide 78: 段-偏移地址
8000:0000
段
偏移地址
8000:FFFF
F0000
E0000
D0000
C0000
B0000
A0000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
00000
8000:0250
80250
0250

## Slide 79
20位线性地址的计算
  例：
  08F1: 0100
   08F1H*10H + 0100H = 09010H
8000:0250
 8000H*10H + 0250H = 80250H

## Slide 80: 3、 IA32的内存管理
3.2 保护模式
  32位地址总线寻址，每个程序可寻址4GB内存：0~FFFFFFFF
  段寄存器(CS、DS、SS、ES、FS和GS)指向段描述符表，操作系统使用段描述符表定位程序使用的段的位置。
    CS存放代码段描述符表的地址
    DS存放数据段描述符表的地址
    SS存放堆栈段描述符表的地址

## Slide 81: 3、 IA32的内存管理
3.2 保护模式…
  平坦分段模式
    所有段被映射到32位物理地址空间；
    程序至少两个段：代码段和数据段；
    全局描述符表。
  多段模式（Multi-Segment）
  分页模式（Paging）
    将一个段分割成称为页（Pages）的4KB的内存块

## Slide 82: 3、 IA32的内存管理
3.2.1 平坦分段模式
未
使
用
00000000 0040 ……
物
理
内
存
基址 界限 访问类型
00000000
00040000
FFFFFFFF
(4GB)
全局段描述符表(GDT)中的段描述符

## Slide 83: 3、 IA32的内存管理
3.2.2 多段模式
00026000 0010 ……
00008000 000A ……
00003000 0002 ……
基址 界限 访问类型
00003000
局部描述符表（LDT）
0008000
00026000

## Slide 84: 3、 IA32的内存管理
3.2.3 分页模式
  将内存分割成4KB大小的页面，同时将程序段的地址空间按内存页的大小进行划分。
  分页模式的基本思想：当任务运行时，当前活跃的执行代码保留在内存中，而程序中当前未使用的部分，将继续保存在磁盘上。当CPU需要执行的当前代码存储在磁盘上时，产生一个缺页错误，引起所需页面的换进(从磁盘载入内存)。
  通过分页以及页面的换进、换出，一台内存有限的计算机上可以同时运行多个大程序，让人感觉这台机器的内存无限大，因此称为虚拟内存。

## Slide 85: 4、指令执行周期
指令执行周期：单条机器指令的执行可以分解成一系列的独立操作，这些操作被称为指令执行周期。
单条指令的执行有三种基本操作：取指令、解码和执行。
程序在开始执行之前必须首先被装入内存。执行过程中，指令指针(IP)包含着要执行的下一条指令的地址，指令队列中包含了一条或多条将要执行的指令。
当CPU执行使用内存操作数的指令时，必须计算操作数的地址，将地址放在地址总线上并等待存储器取出操作数。

## Slide 86: 4、指令执行周期
如指令使用内存操作数，需要5种基本操作：
  取指令：控制单元从指令队列取得指令并增加指令指针EIP的值。
  解码：控制单元确定指令要执行的操作，把输入操作数传递给算术逻辑单元ALU，并向ALU发送信号指明要执行的操作。
  取操作数：如果使用了内存操作数，控制单元通过读操作，获取操作数，复制到内部寄存器；
  执行：算术逻辑单元执行指令，以有名寄存器、内部寄存器为操作数，将运算结果送到输出操作数中(有名寄存器/内存)，并更新反映处理器状态的状态标志。
  存储输出操作数：如果输出操作数在存储器中，控制单元就执行一个写操作将数据存储到内存。
机器指令的执行至少需要一个时钟周期。

## Slide 87: 5、程序是如何运行的
前提：
计算机(CPU)的工作过程
  （1）从CS:IP/EIP/RIP指向内存单元读取指令，读取的指令进入指令缓冲器；
  （2）令IP/EIP/RIP指向下一条指令：
  IP/EIP/RIP = IP/EIP/RIP + 所读取指令的长度
  （3）执行指令。 转到步骤 （1），重复这个过程。

## Slide 88: 5、程序是如何运行的
(1) 装入和执行进程
计算机操作系统(OS)加载和运行程序的步骤：
  用户发出特定程序的命令。
  OS在当前磁盘目录中查找程序文件名，如果未找到就在预先定义的目录列表中查找，如果还是找不到，就发出一条错误信息；
  如找到程序文件，OS获取磁盘上程序文件的基本信息，如文件大小、在磁盘驱动器上的物理位置等；
  OS确定下一个可用的内存块的地址，并将程序文件载入内存，然后将程序的大小和位置等信息登记在描述符表中；

## Slide 89: 5、程序是如何运行的
  (1) 装入和执行进程(续…)
  操作系统执行一条分支转移指令，使CPU从程序的第一条机器指令开始执行。一旦程序运行就被称为一个进程，操作系统为进程分配一个唯一的标识号称为进程ID。
  进程自身开始运行，操作系统的任务就是跟踪进程的执行并响应进程对系统资源的请求。
  进程终止时，其句柄被删除，使用的内存也被释放以便能够由其他程序使用。

## Slide 90: 5、程序是如何运行的
  (2)多任务
  操作系统运行的可以是一个进程或一个执行线程。当操作系统能够同时运行多个任务时，就被认为是多任务的。
  注意：多任务中进程的“同时”运行包含的是并发运行的含义。
  并发可以看成是在系统中同时有几个进程在活动着，也就是同时存在几个程序的执行过程。如果进程数与处理机数相同，则每个进程占用一个处理机，但更一般的情况是处理机数少于进程数，于是处理机就应被共享，在进程间切换使用。如果相邻两次切换的时间间隔非常短，而观察时间又相当长，那么各个进程都在前进，造成一种宏观上并发运行的效果。

## Slide 91: 5、程序是如何运行的
  多任务的实现
如何实现处理器在各个进程之间共享？
操作系统的调度程序(scheduler)为每个任务分配一小部分CPU时间(称为时间片)，在时间片内，CPU将执行一部分该任务的指令，并在时间片结束的时候停止执行，并迅速切换到下一个任务的指令执行。通过在多个任务之间的快速切换，给人以同时运行多个任务的假象。

## Slide 92: 6、 计算机是如何启动的
8086 PC的启动方式
  在 8086CPU 加电启动或复位后（ 即 CPU刚开始工作时）CS和IP被设置为CS=FFFFH，IP=0000H，即在8086PC机刚启动时，CPU从内存FFFF0H单元中读取指令执行，FFFF0H单元中的指令是8086PC机开机后执行的第一条指令。
  F0000~FFFFFH:系统ROM，BIOS中断服务例程。

## Slide 93
简化的奔腾CPU结构图
代码
数据
内存
代码缓存
指令解码器
控制单元
浮点单元
寄存器
ALU
数据缓存
指令指针
数据总线
地址总线

## Slide 94: 机器级程序设计I: 基础
Intel CPU及架构的发展史
IA32处理器体系结构
汇编语言
Linux汇编程序

## Slide 95: 汇编语言简介
从计算机诞生至今，编程语言总数超过2500种
编程语言的发展简史——四个阶段
Machine language
Assembly Language
Process-oriented high-level language
Object oriented
high-level language
The fourth stage
The third stage
The second stage
The first stage
1946
1950s
1954--1995
1995—Now

## Slide 96: 汇编语言简介
编程语言的发展简史——编年史

## Slide 97: （1） 机器语言
是一种二进制语言，由二进制数0、1组成的指令代码的集合，机器能直接识别和执行。
每一条语句都是二进制形式的代码。
例如：1000 0000（加法）
每条指令都简单到能够用相对较少的电子电路单元即可执行。
各种机器的指令系统互不相同。

## Slide 98: （1） 机器语言
采用穿孔纸带保存程序(1打孔，0不打孔)
优点：
1.速度快
2.占存储空间小
3.翻译质量高
缺点：
1.可移植性差
2.编译难度大
3.直观性差
4.调试困难

## Slide 99: （1） 机器语言
示例
应用8086CPU完成运算：
  S = 768 + 12288 - 1280
机器指令码：
  101100000000000000000011
  000001010000000000110000
  001011010000000000000101
假如将程序错写成以下这样，请找处错误：
  101100000000000000000011
  000001010000000000110000
  000101101000000000000101

## Slide 100: （2）汇编语言
汇编语言的产生
  汇编语言指令——汇编语言的主体
    汇编指令是机器指令便于记忆和阅读的书写格式——助记符，与人类语言接近，add、mov、sub和call等。
    用助记符代替机器指令的操作码，用地址符号或标号代替指令或操数的地址。
    机器指令： 1000100111011000
    操 作：寄存器bx的内容送到ax中
    汇编指令：mov %bx, %ax,
    汇编指令同机器指令是一一对应的关系。
Notes: 寄存器：简单的讲是CPU中可以存储数据的器件，一个CPU中有多个寄存器。
  AX是其中一个寄存器的代号，
  BX是另一个寄存器的代号。
更详细的内容我们在以后的课程中将会讲到。

## Slide 101: （2）汇编语言
示例
应用8086CPU完成运算：
  S = 768 + 12288 - 1280
机器指令：
  101100000000000000000011
  000001010000000000110000
  001011010000000000000101
汇编指令：
  movw $768, S # S是长度16位的字变量
  addw $12288, S
  subw $1280, S

## Slide 102: （2）汇编语言
除汇编指令，汇编语言还包括：
  伪指令 （由编译器执行）
  其它符号（由编译器识别）
汇编指令是汇编语言的核心，决定汇编语言的特性。
汇编语言的程序如何运行？
  计算机能读懂的只有机器指令

## Slide 103: （2）汇编语言
优点：
1.执行速度快；
2.占存储空间小；
3.可读性有所提高。
缺点：
1.类似机器语言；
2.可移植性差；
3.与人类语言还相差很悬殊。

## Slide 104: （3）高级语言
C++和Java等高级语言与汇编语言的关系
C++和Java等高级语言与汇编语言及机器语言之间是一对多的关系。一条简单的C++语句会被扩展成多条汇编语言或者机器语言指令。
X = （Y ＋ 4 ）* 3;
movl Y,%eax
addl $4, %eax
movl $3, %ebx
imull %ebx
movl %eax, X

## Slide 105: （4）高级语言到机器语言的转换方法
解释方式
通过解释程序，逐行转换成机器语言，转换一行运行一行。
编译方式（翻译方式）
通过编译程序（编译、链接）将整个程序转换成机器语言。

## Slide 106: （5）汇编语言和高级语言的比较
可移植性：如果一种语言的源程序代码可以在多种计算机系统上编译运行，那么这种语言就是可移植的。
  汇编语言总是和特定系列的处理器捆绑在一起。
  当今有多种不同的汇编语言，每种都是基于特定系列的处理器或特定计算机的。
  汇编语言没有可移植性。
  高级语言的可移植性好。

## Slide 107: （5）汇编语言和高级语言的比较
应用程序类型 | 高级语言 | 汇编语言
用于单一平台的中到大型商业应用软件 | 正式的结构化支持使组织和维护大量代码很方便 | 最小的结构支持使程序员需要人工组织大量代码，使各种不同水平的程序员维护现存代码的难度极高
硬件驱动程序 | 语言本身未必提供直接访问硬件的能力，即使提供了也因为要经常使用大量的技巧而导致维护困难 | 硬件访问简单直接。当程序很短并且文档齐全时很容易维护
多种平台下的商业应用软件 | 可移植性好，在不同平台可以重新编译，需要改动的源代码很少 | 必须为每种平台重新编写程序，通常要使用不同的汇编语言，难于维护
需要直接访问硬件的嵌入式系统和计算机游戏 | 由于生成的执行代码过大，执行效率低 | 很理想，执行代码很小并且运行很快

## Slide 108: （6）为什么学汇编？
深入了解计算机体系结构和操作系统
在机器层次思考并处理程序设计中遇到的问题
在许多专业领域，汇编语言起主导作用：
  嵌入式系统
  游戏程序
  设备驱动程序
软件优化，通过汇编语言使用最新最快的CPU指令，获得最高的处理速度。…速度比较示例
  后继课程的学习

## Slide 109: Linux汇编程序——两种格式的语法对比
  两种汇编格式: AT&T 汇编、Intel汇编
  1、 寄存器前缀%
AT&T: %eax Intel: eax
  2、源/目的操作数顺序
AT&T: movl %eax,%ebx Intel: mov ebx,eax
  3、 常数/立即数的格式 $
AT&T: movl $_value, %ebx #把变量_value的地址放入ebx
movl $0xd00d, %ebx
Intel: mov eax, offset _value
mov ebx,0d00dh
  4、 操作数长度标识:b-1字节，w-2，L-4 ,q-8
AT&T: movw var_x, %bx Intel: mov bx, word ptr var_x

## Slide 110: Linux汇编程序——两种格式的语法对比
  5、寻址方式
AT&T: D(Rb,Ri,S) Intel: [Rb + Ri*S +D] 或D[Rb][Ri*4]
Linux工作于保护模式下，使用32位线性地址，计算地址时不用考虑segment:offset的问题，上式地址为： D+ Rb +Ri*S
（1）直接寻址
AT&T: movl $0xd00d, var # var是一个全局变量
注意: $var表示变量地址引用, var表示变量值引用
Intel: mov var, 0d00dh ;等价于 mov [var] , 0xd00d
注意：offset var表示变量地址，var表示值。
（2）寄存器间接寻址/寄存器相对寻址
AT&T ： Intel :
movl (%ebx) ,%eax mov eax, [ebx]
movl 3(%ebx) ,%eax mov eax, [ebx+3]
mov eax, 3[ebx]

## Slide 111: Linux汇编程序——两种格式的语法对比
（3）变址寻址/基址变址寻址/相对基址变址寻址/带比例因子的**
AT&T: movl %ecx, var (,%eax)
movl %ecx, array(,%eax,4)
movl %ecx, array(%ebx,%eax,8)
Intel: mov [eax + var], ecx
mov [eax*4 + array] , ecx
mov [ebx + eax*8 + array], ecx
C中嵌入式汇编
asm( “pushl %eax\n\t” asm{
"movl $0,%eax\n\t" pushl eax;
"popl %eax"); mov eax,0;
asm("movl %eax,%ebx"); }
asm("xorl %ebx,%edx"); asm mov ebx,eax;
asm("movl $0,_booga); asm xor edx,ebx;
asm mov _booga,0;

## Slide 112: Linux汇编程序：AT&T 格式程序
#hello.s
.data # 数据段声明
  msg : .string "Hello, world! --------- AT&T ASM\r\n “ # 要输出的字符串
  len = . – msg # 字串长度
.text # 代码段声明
.global _start # 指定入口函数
_start: # 在屏幕上显示一个字符串
movl $len, %edx # 参数三：字符串长度
movl $msg, %ecx # 参数二：要显示的字符串
movl $1, %ebx # 参数一：文件描述符(stdout)
movl $4, %eax # 系统调用号(sys_write)
int $0x80 # 调用内核功能
# ==================退出程序
movl $0,%ebx # 参数一：退出代码
movl $1,%eax # 系统调用号(sys_exit)
int $0x80 # 调用内核功能
Notes: $ as hello.s -o hello.o
$ ld hello.o -o hello
$ ./hello

## Slide 113: Linux汇编程序： Intel格式程序（非微软）
; hello.asm
.data ; 数据段声明
msg db "Hello, world! --------- Intel ASM .", 0xA ; 要输出的字符串
len equ $ - msg ; 字串长度
.text ; 代码段声明
global _start ; 指定入口函数
_start: ; 在屏幕上显示一个字符串
mov edx, len ; 参数三：字符串长度
mov ecx, msg ; 参数二：要显示的字符串
mov ebx, 1 ; 参数一：文件描述符(stdout)
mov eax, 4 ; 系统调用号(sys_write)
int 80h ; 调用内核功能
; =================退出程序
mov ebx, 0 ; 参数一：退出代码
mov eax, 1 ; 系统调用号(sys_exit)
int 80h ; 调用内核功能

## Slide 114: Linux汇编程序——编译、链接
两种汇编格式: AT&T 汇编、Intel汇编
汇编器
  GAS汇编器——AT&T汇编格式 Linux 的标准汇编器，GCC 的后台汇编工具
    as -gstabs -o hello.o hello.s
  -gstabs ：生成的目标代码中包含符号表，便于调试。
  NASM——intel汇编格式
    提供很好的宏指令功能，支持的目标代码格式多，包括 bin、a.out、coff、elf、rdf 等。
    采用人工编写的语法分析器，执行速度要比 GAS 快
    nasm -f elf hello.asm
连接器
  ld 将目标文件链接成可执行程序：
  ld -o hello hello.o
Notes: 为便于用 GDB 和 DDD 来进行源码级调试，要在生成的可执行程序中包含符号表，GAS 可以在生成的目标代码中包含符号表：
as --gstabs -o hello.o hello.s
ld -o hello hello.o
注意：ld的-s选项会剥离所有符号，调试的时候不方便。